Система

нумерации вагонов грузового парка железных дорог колеи 1520 мм

| 1-я цифра – род вагона | 2-я цифра - осность и основная характеристика вагона | 3-я цифра – дополнительная характеристика вагона | 4-я цифра | 5-я и 6-я цифры | 7-я цифра (0-8-без торм. площ., 9- с торм. площ.) | Масса тары, т | Условная длина | № типа вагона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Крытый 2 | 0 | 4-х осн. объем кузова менее 120 куб.м. | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,7 24,2 | 1,05 1,10 | 200 201 |
|  | 1-3 | 4-х осн. объем кузова 120 куб.м. | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,0 24,2 | 1,05 1,10 | 204 201 |
|  | 4-5 6-7 | 4-х осн. объем кузова 120 куб.м. с ушир. дверн. проемом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 0-8 9 | 24,0 24,2 24,0 26,0 | 1,05 1,10 1,05 1,10 | 206 201 206 207 |
|  | 8 | 4-х осн. объем кузова 140 куб.м. с ушир. дверн. проемом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 26,0 27,0 | 1,21 1,26 | 208 209 |
| Платформа 4 | 0 | 4-х осн. с длиной рамы до 13,4м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,02 | 400 |
|  | 2-6 | 4-х осн. с длиной рамы 13,4 м и более | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 20,9 | 1,05 | 404 |
| Полувагон 6 | 0-7 | 4-х осн. с люками в полу | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,0 24,0 | 1,00 1,03 | 600 601 |
|  | 8 | 4-х осн. с глухим кузовом | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 21,1 22,6 | 1,00 1,03 | 608 609 |
|  | 9 | 8-ми осный | 0 | С люками в полу и торцевыми дверями | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 44,5 | 1,45 | 612 |
| Цистерна 7 | 0 | 4-х осная для нефтебитума и вязких нефтепродуктов | 0 | Для нефтебитума (бункерный полувагон) с облегченной рамой | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,5 | 1,01 | 700 |
|  |  |  | 1-3 | Для нефтебитума (бункерный полувагон) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 36,5 | 1,05 | 702 |
|  |  |  | 5-6 | Для вязких нефтепродуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 0,86 | 704 |
|  |  |  | 7 | Для вязких нефтепродуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 27,5 | 0,86 | 706 |
|  | 1 | 4-х осная для нефти и темных нефтепродуктов, объем котла 50-63 куб.м | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,2 24,5 | 0,86 0,88 | 712 713 |
|  | 2 | 4-х осная для нефти и темных нефтепродуктов, объем котла 50-63 куб.м (сезонная специализация) | 0-9 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,2 24,5 | 0,86 0,88 | 720 721 |
|  | 3-4 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов | 0-7 | Объем котла 73,1 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,2 23,4 | 0,86 0,89 | 730 731 |
|  |  |  | 8 | Объем котла 75 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 748 |
|  |  |  | 9 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 24,7 28,5 | 0,86 1,01 | 732 733 |
|  | 5 | 4-х осная для светлых нефтепродуктов | 0-1 | Объем котла 85,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 732 |
|  | 6 | 4-х осная для химических грузов | 0 | Для серной кислоты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 760 |
|  |  |  | 1 | Для улучшенной серной кислоты | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,4 | 0,86 | 762 |
|  |  |  | 3 | Для меланжа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,8 | 0,86 | 764 |
|  |  |  | 4 | Для метанола | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,5 | 0,86 | 766 |
|  |  |  | 5 | Для остальных химических грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 35,3 | 1,12 | 750 |
|  |  |  | 7-9 |  | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,9 | 0,86 | 768 |
|  | 7 | 4-х осная для пищевых продуктов | 0 | Для спирта | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 770 |
|  |  |  |  | Для спирта, объем котла 85,6 куб.м | 7-9 | 0-9 | 0-8 | 24,7 | 0,86 | 770 |
|  |  |  | 1 | Для молока | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 23,3 26,0 | 0,86 0,87 | 772 773 |
|  |  |  | 2 | Для растительного масла | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,2 | 0,86 | 774 |
|  |  |  | 3-4 | Для виноматериалов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 0,86 | 776 |
|  |  |  | 5 | Для патоки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,3 | 0,86 | 778 |
|  |  |  | 8 | Для остальных пищевых продуктов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,3 | 0,86 | 780 |
|  | 9 | 8-ми осная нефтебензиновая | 0-1 | Для нефти и нефтепродуктов, объем котла 159 куб.м габарита ТЦ | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,34 | 790 |
|  |  |  | 4-5 | Для светлых и темных нефтепродуктов, объем котла 140 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 48,8 | 1,51 | 794 |
|  |  |  | 7 | Для светлых нефтепродуктов, объем котла 161,6 куб.м | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 51,0 | 1,52 | 798 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изотермический 8 | 0 | 4-х осный вагон-термос | 0-1 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,5 | 1,58 | 800 |
|  | 1 | 4-х осный вагон-ледник | 0 | С пристенными карманами | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,05 | 806 |
|  |  |  | 4 | С потолочными баками | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 37,0 | 1,15 | 808 |
|  |  |  | 7 | Для вина | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 43,6 | 1,05 | 810 |
|  | 3 | 4-х осный автономный рефрижераторный вагон (АРВ) | 0 | Со служебным отделением для бригады | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 52,0 | 1,44 | 814 |
|  |  |  | 1 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 19 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 44,0 | 1,44 | 816 |
|  |  |  | 3-4 | Без служебного отделения для бригады, длиной кузова 21 м | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 46,0 | 1,58 | 818 |
|  | 4 | 4-х осный грузовой вагон в составе рефрижераторных поездов | 0 | 21-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,30 | 824 |
|  |  |  | 1 | 12-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,30 | 826 |
|  | 5 | 4-х осный грузовой вагон в составе 6-и вагонной рефрижераторной секции | 0-4 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 830 |
|  | 7 | 4-х осный грузовой вагон в составе 5-и вагонных рефрижераторных секций | 0 | Для секции без служ.отд. ZA-5 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,30 | 836 |
|  |  |  | 1 | Пост. ГДР со служ. отд. | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 50,5 | 1,30 | 838 |
|  |  |  | 2-6 | Для секции постройки БМЗ | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 39,0 | 1,58 | 840 |
|  |  |  | 7-9 | Для секции ZБ-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 43,0 | 1,58 | 842 |
|  | 9 | 8-и осный в составе рефрижераторной секции | 0 | Характеристики не содержит | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 67,7 | 1,77 | 844 |
| Прочие 9 | 0 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для апатитового концентрата | 0 | 0-9 | 0-8 | 26,5 | 0,83 | 900 |
|  |  |  |  | То же, модели 10-402 | 1-9 |  |  |  | 0,84 | 908 |
|  |  |  | 1 | Для сырья, минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 20,5 | 0,86 | 902 |
|  |  |  | 2 | Зерновоз для минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 901 |
|  |  |  | 3-6 | Для минеральных удобрений | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,95 | 904 |
|  |  |  | 7 | Крытый для агрессивных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 26,0 | 1,10 | 905 |
|  |  |  | 8 | Саморазгружающийся полувагон | 0-1 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,87 | 906 |
|  | 1 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для агломерата и окатышей (длина 10 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,72 | 910 |
|  |  |  | 2-4 | То же (длина 12 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,86 | 912 |
|  |  |  | 5 | Платформа для лесоматериалов Платформа для длинномерных грузов Для большегрузных автомобилей с полуприцепом | 0-4 5 6-9 | 0-9 0-9 0-9 | 0-8 0-8 0-8 | 33,0 31,0 33,5 | 1,66 1,93 1,82 | 914 915 984 |
|  |  |  | 6 | Для технологической щепы | Полувагон | 0-3 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,50 | 916 |
|  |  |  |  |  | Из крытого | 4-9 | 0-9 | 0-8 | 24,2 | 1,10 | 917 |
|  |  |  | 8 | Крытый из рефрижератора Сборно-раздаточный | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 37,0 24,9 | 1,59 1,10 | 918 919 |
|  | 2 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-4 | Для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, крытого | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 23,2 | 1,10 | 920 |
|  |  |  | 5 | Крытый для легковесных грузов (ЦМГВ) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 924 |
|  |  |  | 7 | Крытый для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 42,0 | 1,76 | 926 |
|  |  |  | 8 | 2-х ярусная платформа для автомобилей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 26,0 | 1,55 | 928 |
|  |  |  | 9 | Цистерна для порошкообразных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,6 | 0,86 | 932 |
|  | 3 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-6 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,0 22,0 | 0,85 0,87 | 930 931 |
|  |  |  | 7-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,86 | 936 |
|  | 4 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-1 | Платформа для большегрузных контейнеров (длиной рамы менее 13,4 м) То же (длиной рамы 14,44м) модели 13-297 | 0-8 9 | 0-9 0-9 | 0-8 0-8 | 18,4 24,0 | 1,02 1,00 | 940 941 |
|  |  |  | 2-4 | То же (длиной рамы 13,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 21,0 | 1,05 | 942 |
|  |  |  | 5-9 | Для большегрузных контейнеров (длиной рамы 18,4 м) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,40 | 946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5 | 4-х осный для перевозки грузов | 0-9 | Для зерна (хоппер) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 1,05 | 950 |
|  | 6 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Для живой рыбы (грузовой 2-вагонной секции) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 45,0 | 1,58 | 956 |
|  |  |  | 1 | То же (одиночный вагон) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 41,0 | 1,05 | 960 |
|  |  |  | 2 | Для скота (повышенной вместимости) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,8 | 1,77 | 976 |
|  |  |  | 3 | То же (с верхним расположением люков) | 0-6 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 962 |
|  |  |  | 3 | Платфома для автопоездов и крупнотоннфжных контей- неров мод. 13-4095 | 7-8 | 0-9 | 0-8 | 28,0 | 1,61 | 963 |
|  |  |  | 4 | То же (2-ярусный) | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,4 | 1,05 | 964 |
|  |  |  | 5 | Для скота (с нижним расположением люков) | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 24,3 25,6 | 1,25 1,29 | 966 967 |
|  |  |  | 6 | Платформа для рулонной стали | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 30,0 | 1,05 | 968 |
|  |  |  | 7 | Для перевозки муки | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 33,8 | 1,25 | 972 |
|  |  |  | 8 | Цистерна для инертных грузов | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,5 | 0,86 | 974 |
|  |  |  | 9 | Хоппер со снятой крышей | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 22,0 | 0,85 | 982 |
|  | 7 | 4-х осный для перевозки грузов | 0 | Цистерна для кальцинированной соды | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 31,3 | 1,13 | 970 |
|  |  |  | 1-7 | Хоппер для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 22,0 22,0 | 0,85 0,87 | 930 931 |
|  |  |  | 8-9 | Цистерна для цемента | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,86 | 936 |
| Прочие 3 | 0 | 4-х осный хоппер-дозатор | 0-4 | Типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,71 | 300 |
|  |  |  | 5-7 | Типа ЦНИИ-ДВ3М | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,78 | 302 |
|  |  |  | 8 | Модель 55-76 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 24,0 | 0,82 | 304 |
|  | 1 | 4-х осный хоппер-дозатор | 0-4 | Типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 25,0 | 0,71 | 300 |
|  |  |  | 5-8 | Типа ЦНИИ-ДВ3М | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 23,0 | 0,78 | 302 |
|  | 2 | 4-х осный думпкар | 0 | Типа 4ВС-50 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 30,2 | 0,83 | 320 |
|  |  | 4-х осный контейнеровоз | 1-9 | На базе крытого, полувагона | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 23,2 | 1,10 | 920 |
|  | 3 | 4-х осный думпкар | 0-9 | Типа 5ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 0,84 | 330 |
|  | 4-5 | 4-х осный думпкар | 0-9 | Типа 6ВС-60, 7ВС-60 | 0-9 | 0-9 | 0-8 9 | 27,5 28,0 | 0,85 0,89 | 350 351 |
|  | 6 | 6-осный для перевозки грузов | 4 | Платформа | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 40,0 | 1,80 | 360 |
|  |  |  | 6 | Полувагон | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 32,0 | 1,18 | 362 |
|  |  |  | 7 | Цистерна | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 85,5 | 1,40 | 364 |
|  |  |  | 8 | 3-вагонной рефрижераторной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 63,3 | 1,78 | 366 |
|  |  |  | 9 | Остальные вагоны | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 29,0 | 1,09 | 368 |
|  | 7 | 4-осные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов | 1 | Вагон-машинное отделение, дизель-электростанция: 12 вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 64,1 | 1,30 | 370 |
|  |  |  | 2 | Вагон-машинное отделение, вагон-служебное помещение, дизельный вагон 21-вагонного поезда | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 70,7 | 1,29 | 372 |
|  |  |  | 3 | 6-вагонной секции | 0-9 | 0-9 | 0-8 | 62,9 | 1,29 | 384 |
|  |  |  | 4 | 5-вагонной секции РС ZБ-5 постройки ГДР | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 69,0 | 1,29 | 374 |
|  |  |  | 5 | 5-вагонной РС постройки БМЗ | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 62,9 | 1,29 | 376 |
|  |  |  | 6 | 2-вагоной секции для перевозки живой рыбы Прочие не для перевозки грузов (крытые, платформы) | 0-1 2-6 | 0-9 0-9 | 0-9 0-9 | 62,9 87,0 | 1,29 1,10 | 378 382 |
|  |  |  | 7 | Служебный вагон 3-вагонной секции, отдельный дизель-служебный вагон | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 59,5 | 1,59 | 380 |
|  | 9 | Транспортеры |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  Выделяются вагоны в следующих отрезках нумерации:

цементовозы                        9300000-9399998, 9710000-9799998

окатышевозы                      9100000-9109998, 9120000-9149998

зерновозы                             9500000-9599998

фитинговые платформы   9400000-9499998, 9637000-9638998

минераловозы                      9010000- 9069998